## Slide 1
1
DİYOTLAR

## Slide 2: DİYOTLAR
Diyot tek yönlü akım geçişine izin veren elektronik devre elemanıdır. Anot ve katot ucu vardır. Anot ucundan sadece artı (+) polarma geçişine izin verir, katot ucundan ise sadece eksi (-) polarma geçişine izin verir. Diyotlar alternatif akımı, doğru akıma geçirmek için kullanılır. Diyot sembolündeki ok, akım yönünü gösterir.
Diyotun anot ucuna + polarma, katot ucuna – polarma uygulanmalıdır. Aksi takdirde iletime geçmez.
Anot
+
Katot
-

## Slide 3: Eşit ölçekli aralıklar ile çizilmiş eksenler üzerinde, yarı iletken diyot karakteristik eğrisi çizimi
İleri öngerilimleme, p-tipi malzemeye pozitif potansiyel ve n-tipi malzemeye de negatif potansiyel uygulanarak sağlanır. Akım şiddeti ileri öngerilim- lemenin artışıyla birlikte üstel olarak artar.
Geri öngerilimle ise p-tipi
malzemeye negatif potansiyel ve n-tipi malzemeye de pozitif potansiyel uygulanarak sağlanır.
5
10
15
id (mA)
vd (volt)
0 10 20 30 40
20
25
-40 -30
-20 -10
-25
-20
-15
-5
İleri öngerilim bölgesi
Geri (tersine)
öngerilim bölgesi -10

## Slide 4: Yarı iletken diyot (Silisyum) karakteristiği
η
TK  TC  273 (TK  K, TC  C)
η : id ' nin küçük değerleri için Ge'da η  1 ve Si' da η  2 dir.
V : Gerilim
TC :Santigrat cinsinden sıcaklık (C) TK : Kelvin cinsinden sıcaklık (K)
11600
k 
IS : Ters yönde doyma akımı
S
I : Diyot akımı
kV
K
T 1
I  I  (e )
Akım şiddeti ileri öngerilimlemenin artışıyla birlikte üstel olarak artar.
10
30
20
id (mA)
vd (volt)
50
40
0
1µA
2µA 3µA 4µA
0.5 0.7 0.9
id (µA)
40 30 20 10
Is
Geri (tersine) öngerilim bölgesi
İleri öngerilim bölgesi TC=25°C
(Oda sıcaklığı)
Ticari piyasada mevcut tipik Si eleman

## Slide 5
Silisyum ve Germanyum Yarıiletken Diyotların Karşılaştırılması
30
vd(volt)
40
id (mA)
50
0.1 0.2
2µA
4µA
6µA 8µA
0.3
id (µA)
s
I (Ge)=2µA
0.4 0.5 0.6
0.7
0.8
20
10
Is (Si)=10 nA
Si
Ge
Si Ge
Vz(Si)
Vz(Ge)
VT(Si)
VT(Ge)

## Slide 7: DC Direnç (Statik Direnç)
Diyotun, belirli bir çalışma noktasındaki direncine DC direnç veya statik direnci denir. Şu şekilde hesaplanır;
Ohm
I
R
diyot
DC
 V diyot
Örnek: Aşağıdaki diyot karakteristik eğrisinin ileri öngerilimleme bölgesindeki Vd=0,5 V’taki ve Vd=0,8 V’taki DC direnç değerlerini
20 mA
DC
R  0,8 V  40 Ω
2 mA
DC
R  0,5 V  250 Ω
Bulunan sonuçlar, ileri öngerilimleme bölgesindeki bir diyodun DC direncinin, daha yüksek gerilim ve akımlara yaklaştıkça azaldığını göstermektedir.
0
0.5 0.8
10
20
bulunuz.
id
30
vd
(mA)
(volt)
-10V
silisyum
2
2µA

## Slide 8: Örnek: Aşağıdaki devrede R1 direnci uçlarına bağlı voltmetre kaç voltu gösterir?
D1
1N4001
+88.8
Volts
+88.8
5 Volt
R1 10K
???
Volts
+0,55V
Çözüm:
5V  UD1  UR1
5V  0,55V  UR1
UR1  5V  0,55V
R1
U  4, 45V

## Slide 9
1N4001 50 volt
1N4002 100 volt
1N4003 200 volt
1N4004 200 volt
1N4005 600 volt
1N4006 800 volt
1N4007 200 volt
Kullanılacak diyot trafo çıkış voltajı ve devrenin çekeceği akıma göre seçilir çeşitli
devreler için en yaygın kullanılan diyotlar 1N400X ve 1N540X serisidir
1N400X diyotlarda X 1…7 arasıdır X yerine gelen rakam maksimum
çalışma voltajını belirler güçleri ise sabit 1 amperdir
1N540X serisi yine aynı son rakam çalışma voltajını gösterir güçleri ise sabit 3
amper güç arttıkça boyutlar büyüyor 1n400x serine göre daha uzun ve tombul
1N5400 50 Volt
1N5401 100 Volt
1N5402 200 Volt
1N5403 300 Volt
1N5404 400 Volt
1N5405 500 Volt
1N5406 600 Volt
1N5407 800 Volt
1N5408 1000 Volt
Resimde diyotların gerçek görünümleri ve devre şemalarındaki
sembolleri görülmekte bu diyotlardan 4 adet kullanarak köprü diyot
yapabiliriz

## Slide 10
KÖPRÜ DİYOT RESİMLERİ

## Slide 11
Köprü diyot bağlantısı

## Slide 13
örnek 12volt ile standart 5mm led yakmak için devreye seri 1k direnç bağlanır
Animasyonda gördüğünüz gibi direncin çıkışında hiç bir yük bağlı değilken yine 12v ölçülüyor yük olarak kırmızı led bağlandığında voltaj 1.6v seviyesine kadar düşüyor.

## Slide 14
Diyodların dijital multimetre ile ölçümü basittir 2 yönlü yapılır ölçü aletinde kademe diyot sembolüne getirilir bu kademe bir çok ölçü
aletinde aynı zamanda kablo,bağlantı gibi testlerde
kullanmak için ses (buzer) uyarısıda verir.
Diyod Ölçümü 1 (katot,anot arası)
: Kırmızı kablo çizgili uca siyah kablo ise diğer uca değdirilir multimetrenin ekranında değer
görünmemeli buzer ses vermemeli Arıza : Eğer diyot kısa devre ise tiz bir ses gelir ya da tam kısa devre
değilse sızdırıyorsa arızaya göre
ekranda değişik değerler görünür

## Slide 15
Diyot Ölçümü 2 (anot,katot arası) : Probların yönü değişir kırmızı renkli prob anot ucuna siyah renkli prob
ise katot ucuna değdirilir multimetre ekranında 580, 550,600 gibi rakamlar görünür.
Tam değer verilemez ölçü aletine göre diyotun çeşidine göre değişir verdiğim değerler bir çok devrede kullanılan 1N400X 1N540X serisi için
Arıza : Hiç değer görünmez,buzer ses verir,çok düşük değer görünür ise diyot arızalıdır

## Slide 16
Diyot Ölçümü (anot,katot arası) : Kırmızı renkli prob anot ucuna siyah renkli prob ise katot ucuna değdirilir multimetre
ekranında 580, 550,600 gibi rakamlar görünür. Bu işlem ile diyod doğru polarmalandırılmıştır. Okunan değerler mV cinsindendir.

## Slide 17
Diyodun, ohm kademesine alınarak yapılan ölçümlerinde bir yönde
düşük direnç diğer yönde yüksek direnç okunmalıdır.

## Slide 18: Diyotların Uçlarının Bulunması ve Sağlamlık Kontrolü
23

## Slide 19: Analog ölçü aleti ile diyot kontrol edilirken ölçü aletinin yapısı gereği, kırmızı prob katotta, siyah prob
24
ise anotta bağlı iken doğru polarma gerçekleşir. (Dijital ölçü aletine göre tersi)

## Slide 20
25
Diyot Karakteristiklerinin Kartezyen Koordinat Sisteminde Çizilmesi
Kartezyen koordinat sistemi iki sayı doğrusunun birbiri ile dik kesişmesi sonucu oluşur. Yatay eksen “x ekseni
(apsisler ekseni)”, dikey eksen ise “y ekseni (ordinat
ekseni) olarak isimlendirilir. Koordinatlar eksenlerinin kesim noktası ise “başlangıç noktası” veya “orjin” olarak adlandırılır. Bu dokümanda işlenecek diyot
karakteristiklerinin büyük çoğunluğu için eksenlerin isimlendirilmesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Gerilim ekseni için | Akım ekseni için
X ekseni (apsis) kullanılacak | Y ekseni (ordinat) kullanılacak

## Slide 21: İdeal Diyot
İdeal diyot pratikte olmayan ama hesaplamalarda kullanılan bir diyottur. Şekil 1’de gösterilen sembol ve karakteristiklere sahip iki uçlu bir elemandır.
VD
+
_
+ID
+V
D
-ID
-V
D
ID
a) Diyot sembolü b) İdeal diyot karakteristiği
Şekil 1. Diyot sembolü ve ideal diyot karakteristiği

## Slide 22: Diyot için önemli parametrelerden bir tanesi çalışma bölgesi veya çalışma noktasındaki dirençtir. Şekil 1a’da ID’nin yönü ve VD’nin polaritesi ile tanımlanan bölgeyi (Şekil 1b’nin üst bölgesi) dikkate alacak olursak, ohm kanunu ile belirlenen ileri yön direnci (doğru polarmadaki direnci) R’nin değerinin;
 0 
 Vileri 
0
Iileri Iileri
ileri
R
olduğunu buluruz.
Vileri, diyot üzerindeki ileri yön gerilimidir. Iileri ise diyottan geçen ileri yön akımıdır. Şekil 1b’nin ters yönde uygulanan potansiyele ilişkin bölümüne bakacak olursak
0
ters
Iters
R   Vters   Vters   (sonsuz) 

## Slide 23
Burada Vters diyot üzerindeki ters yöndeki gerilim ve Iters ise diyottan ters yönde geçen akımdır. (Sızıntı akımıdır). Teorik hesaplamalarda, ideal diyot iletimde olmadığı durumda açık bir anahtar gibi davranan ∞ büyüklükte dirence sahip bir
devre elemanı olarak kabul edilir. Ters yönde akım geçirmez. Yani
Iters = Isızıntı = 0 A’dir
Diyota uygulanan akım yönüne bakılarak diyotun iletimde veya kesimde olduğu anlaşılır. Klasik akış yönü (elektron
akımının ters yönü) için eğer akan akım diyodun sembolü üzerindeki ok ucu ile aynı yöne sahipse diyot iletim
bölgesinde, ok ucu ile ters yönde ise kesimde çalışıyor denir. Bu durum Şekil 2a’da gösterilmiştir.

## Slide 24: VD= 0 V_
ID
VD
+
_
ID
+
ID
+
_
ID= 0 A
VD VD
+
_
a) İdeal diyotun iletim modeli
b) İdeal diyotun kesim modeli
Şekil 2. İdeal diyotun iletim ve kesim modelleri
29

## Slide 25: Pratik Diyot Modeli
Pratik kullanımda diyot, ideal modelden farklı davranışlar
sergiler. Doğru polarma altında bir miktar direnci ve üzerinde gerilim düşümü vardır. Bu gerilime diyot ön gerilimi denir. VF veya VD ile gösterilir. Bu gerilim değeri silisyumda 0,7 V germanyumda ise 0,3 V civarındadır. Ters yönde polarmada
ise direnci açık bir anahtar gibi sonsuz değildir. Üzerinden çok küçük bir miktar sızıntı akımı akar. Sızıntı akımı çok küçük olduğundan (nA-µA seviyeleri) birçok uygulamada ve
hesaplamada ihmal edilebilir. Silisyum diyotların sızıntı akımları benzer güç ve akım düzeylerindeki germanyum
diyotlara nazaran daha düşüktür. Yüksek sıcaklıklarda bile sızıntı akımı, germanyumda görülen yüksek değerlere
ulaşmaz. Bu durum silisyum elemanların tasarımda daha çok kullanılmasının en önemli sebebidir.

## Slide 26: Diyotlu bir devrede gerilim düşümlerinin matematiksel denklemi
Udiyot=0,6 V
ULamba=11,4 V
VCC=12 V
Kirşof’un gerilimler kanunundan;
VCC  UDiyot  ULamba
12  0,6 11,4

## Slide 27: Aşağıdaki devrelerde diyotların iletimde olup olmadığını belirtiniz.
Diyotun artı ucu güç kaynağının artı ucuna bağlı olduğu için diyot DOĞRU polarmadır. Uygulanan gerilim; diyot eşik geriliminden fazla ise diyot iletimde, küçük ise kesimde olur.
V
D
R
Diyotun katot ucu güç kaynağının artı ucuna bağlı
olduğu için diyot TERS polarmadır. Diyot kesimde olur.
Diyotun artı ucu güç kaynağının eksi ucuna bağlı
olduğu için diyot TERS polarmadır ve kesimdedir.
Diyotun eksi ucu güç kaynağının eksi ucuna bağlı
olduğu için diyot DOĞRU polarmadır ve iletimdedir.

## Slide 28: Şekilde verilenlere göre devreden geçen akım kaç mA dir?
VCC=5 V
R=1K
ULED=1,5 V
I = ? mA
Şekilde verilenlere göre R kaç Ohm’dur?
R=?
1K 1K
 (5 -1,5)V  3,5V
R
 3,5mA
I  UR
VCC=5 V
ULED=1,5 V
 35 
I = 100 mA
 (5 -1,5)V 
100mA 0,1A
3,5V
IR
R  UR

## Slide 29: Şekilde verilenlere göre devreden geçen akım kaç mA dir?
VCC=5 V
R=220 
ULED=1,5 V
I = ? mA
 0,01591A
 15,91mA
 (5 -1,5)V  3,5V
I  UR
R 220 220
Diyota bağlanan seri direncin değerini hesaplayınız.
V=12 V
R=?
VD=0,2 V
+
-

I = 100 mA
0,1A
11,8V
100mA
R  R 
IR
 118
U (12 - 0,2)V

## Slide 30: Aşağıdaki devreden geçen akımı bulunuz.
+ V=10 V
R=1000 
VD=0,6 V
-
I=?
9,4mA
9,4V
 (10 - 0,6)V 
I  UR
R 1000
1000

## Slide 31: Çıkış gerilimi V0’ı hesaplayınız.
1K
Vi=5V V0=?
İdeal Diyot
R
R
1K
V
i
5V
V0=?
+
Eşdeğer Devre İdeal Diyot
+ -
Çevre Yönü
+
-
V0  5 V
İdeal diyotun kapalı bir anahtar gibi davrandığı kabul edilir ve diyot üzerine düşen gerilim sıfır volt alınır. Buna göre eşdeğer devre çizilir. Bir çevre yönü
alınarak, Kirşof’un Gerilimler
Kanunundan istenilen değer bulunur.
Kirşof’un Gerilimler Kanununa göre
kapalı bir elektrik devresinde (çevrede)
devre elemanları üzerinde düşen
gerilimlerin toplamı gerilim kaynağının
gerilimine eşittir veya kapalı bir çevredeki
gerilimlerin toplamı sıfırdır. Buna göre

## Slide 32: Çıkış gerilimi V0’ı hesaplayınız.
İdeal
Diyot
R
1K
Vi=5V V0=?
Çözüm:
Diyot açık devre olduğundan eşdeğer devrede diyot açık bir anahtar gibi
çizilir. Buna göre eşdeğer devre çizilir.
Bir çevre yönü alınarak, Kirşof’un
Gerilimler Kanunundan istenilen değer
bulunur.
R
1K
Vi
5V
0
V =?
Eşdeğer Devre
+
+
-
0A
Açık bir devrede elemanlar üzerinde
bir akım geçişi olmaz. V değeri R
0
direnci üzerine düşen gerilime eşittir.
Bu da 0 voltur.
V0  VR  IR  R  0 1K
V0  0V

## Slide 33: Çıkış gerilimi V0’ı hesaplayınız.
R
3K
Vi= -12 V V0=?
Si
Çözüm:
Diyot açık devre olduğundan eşdeğer devrede diyot açık bir anahtar gibi
çizilir. Buna göre eşdeğer devre çizilir.
Bir çevre yönü alınarak, Kirşof’un
Gerilimler Kanunundan istenilen değer
bulunur.
Açık bir devrede elemanlar üzerinde
bir akım geçişi olmaz. V0 değeri R
direnci üzerine düşen gerilime eşittir. Bu da 0 voltur.
V0  VR  IR  R  0 3K
Si
3K
+ 12V
- Vi
R V0=?
Eşdeğer Devre
+
-
IR=0A
V0  0V
38

## Slide 34: Aşağıdaki devrede VD, VR, ID, PR, PD’yi bulunuz.
8 V
2,2K
VD
+
-
ID=?
Si
+
-
R
V =?
Diyot silisyum olduğundan
VD  0,7V alınabilir .
 3,32mA
R 2,2K
V (8  0,7)V
ID  IR  R 
I. Yol
VR  IR  R  3,32mA  2,2K  7,3V
II. Yol
PR  IR VR
 3,32mA 7,3V
 24,2 mW
II. Yol
VR  8  0,7  7,3 volt
P  I 2  R
R R
 3,322 mA 2,2K
 24,2 mW
PD  ID  VD
 3,32 mA  0,7 V
 2,32 mW
I. Yol

## Slide 35: Aşağıdaki devrede VD, VR ve ID’yi bulunuz.
E=8 V
2,2K
VD
+
Si
VR=?
-
ID=?
-
+
Burada diyot ters bağlıdır. Devre açık
devredir. Dolayısıyla
ID  0 A dir.
8 V
2,2K
+
-
ID=?
Açık devre
VR=?
+
-
VD
Çevre
Yönü
Çevre boyunca Kirşof gerilim yasasını uygularsak;
E  VR  VD  0
8  0  VD  0
D
V  8 Volt
VR  ID  R
 0  R
 0 Volt

## Slide 36
Açık Devre, Kısa Devre ve Kaynak Sembolleri Hakkında Kısa Bilgi
Bir açık devrenin uçlarına herhangi bir gerilim
uygulanmış olabilir ancak akan akım 0 Amperdir.
Bir kısa devrenin gerilim düşümü daima 0 volttur.
Ancak akan akımın büyüklüğü sadece çevreleyen devre ile sınırlıdır.
Kaynak Sembolleri
-
E= +10 V
E +
10 V
+
E -
E=-10V

## Slide 37: Aşağıdaki devre için V0
ve ID’yi bulunuz.
D1
Si
D2
Ge
R
5.6K
+12 V
0
V =?
ID=?
R
5.6K
E=12 V
V0=?
ID=?
Eşdeğer Devre
Si=0,7 V Ge=0,3 V D1 D2
Çizilen eşdeğer devreden;
V0  VR  E  (VD1  VD2 )
V0  12  (0,7  0,3) V0  11 V
I 5,6K
V 11
D
ID1 ID2  ID  IR  0 
D
I  1,96 mA

## Slide 38: ID , VD2 ve V0 ’ı bulunuz.
D1
Si
D2
Ge
R 5.6K
+12 V
V0=?
ID=?
VD2=?
+ -
D1
R
5.6K
E=12 V
0
V =?
ID=?
VD1
+
+
_
VD2_=?
+
_
+
_
Eşdeğer Devre
D2 diyodu ters polarmadır.
Çizilen eşdeğer devreden;
ID  0 A VD1  0V
VD2  E  12V

## Slide 39: I, V1,
V2, ve V0 ’ı bulunuz.
E1=10 V
V
0
R1=4,6K
Si
2
R =2,2K
V1
V
2
I
0,7V
R1=4,6K
V0
V2
2,2K
+ 10V
+
5V +
+
-
-
-
-
E2
E1
R2
+
+ V1 -
Çevre
Yönü
ÇY-2
I
ÇY-1
- Çevre Yönü
Eşdeğer Devre
6,8K
E2= -5 V
ÇY-1’den 1. denklemi yazalım.
 E1  V1  0,7  V2  5  0
10  (I  4,6K)  0,7  (I  2,2K)  5  0 (I  4,6K)  (I  2,2K)  14,3
I 6,8K  14,3V
I  14,3V  2,102 mA
V1  I  R1
 2,102mA 4,6K
 9,66V
V2  I  R2
 2,102mA 2,2K
 4,624V

## Slide 40: Örnek: ID , VD2 ve V0 ’ı bulunuz.
D1
R
5.6K
E=12 V
V0=?
ID=?
+
+
VD1_
VD2_=?
+
_
+
_
D1
Si
D2
Ge
R
5.6K
+12 V
V0=?
ID=?
VD2=?
+ -
D2 diyodu ders polarmadır. ID  0 A
VD1  0 V
VD2  12V
0
D1 D2
12  0 12  V0 V0  0 V
 V  V
E  V

## Slide 41: + V1 -
E1=10 V
V0
R1=4,6K
Si
R2=2,2K
V1
V2
I
Örnek: I, V1, V2, ve V0 ’ı bulunuz.
6,8K
10  (I  4,6K)  0,7  (I  2,2K)  5  0
(I  4,6K)  (I  2,2K)  14,3
I 6,8K  14,3V
I  14,3V  2,102 mA
E2= -5 V
ÇY-1’den 1. denklemi yazalım.
 E1  V1  0,7  V2  5  0
V2  2,102mA  2,2K V2  4,624 V
V1  2,102 mA 4,6K V1  9,67 V
0,7V
R1=4,6K
V
0
2,2K V2
+ 10V
+
5V +
+
-
-
E2
- E1
R2
+
Çevre
Yönü
ÇY-2
I
ÇY-1
- Çevre
Yönü
-

## Slide 42
2 2 0
E  V  V  0
V0’ı bulmak için
I. YOL
ÇY - 2' den
- (eksi) işareti V0’ın şekildekinin tersi bir polariteye sahip olduğunu gösterir.
V0’ı bulmak için II. YOL
ÇY -1' den
- E1  V1  0,7  V0  0
10  9,67  0,7  V0  0
10 10,37  V0  0 V0  0,37
0
V0  0,37
0,38  V  0
5  4,624  V0  0
0,7V
R1=4,6K
V
0
2,2K V2
+ 10V
+
5V +
+
-
-
-
E2
- E1
R2
+
+ V1 -
Çevre
Yönü
ÇY-2
I
ÇY-1
- Çevre Yönü

## Slide 43: Örnek: V0, I, ID1, ve ID2’yi bulunuz.
E
10 V
R
0,5K
Si Si
I
ID1
D1
ID2
D2
V0
I
ID1 ID2
V
0
0,5K
+ D1 + D2
+
-
+ E
- 10 V
- 0,7V - 0,7V
+VR
-
Eşdeğer Devre
Diyotlar paralel bağlıdır.
Üzerlerine düşen gerilim 0,7 V alındı.
V0  VD1  VD2  0,7 V
Diyotların benzer karakteristiklere sahip olduğunu düşünürsek
üzerlerinden geçen akımlar
 9,3 mA
18,6mA
2
 I
D1 D2
I  I

0,5K
2
I  10  0,7  18,6mA
R R
 E  VD1
I  VR

## Slide 44: Örnek: V0, I, ID1, ve ID2’yi bulunuz.
E
15 V
R
680
Si Si
I
ID1
D1
ID2
D2
V0
680
I
ID1 ID2
V
0
+ E
+ D1 + D2
+
-
- 15 V
- 0,7V - 0,7V
+VR
-
Eşdeğer Devre
Diyotlar paralel bağlıdır.
Üzerlerine düşen gerilim 0,7 V alındı.
V0  VD1  VD2  0,7 V
Diyotların benzer karakteristiklere sahip olduğunu düşünürsek
üzerlerinden geçen akımlar
2
10,5 mA
 21 mA 
 I
ID1  ID2
680 
2
I  15  0,7  21 mA
R R
 E  VD1
I  VR

## Slide 45: Örnek: Şekildeki devreden akan I’akımını bulunuz.
R
2,2K
G
Si
I=?
E1
2
e | E
 | 4 V
20 V
2.2K
Ge
4 V
Açık devre
Si
I=?
0,3 V
+ E2
+
+ E1
- 20 V
-
+ -
R -
Eşdeğer Devre
Akan akım yönü germanyum diyodu iletimde, silisyum diyodu ise kesimde yapacak şekildedir.
I  E1 E2  VGe  20  4  0,3  15,7  7,14 mA R 2,2K 2,2K
50

## Slide 46: Örnek: Şekildeki devreden akan I’akımını bulunuz.
R
2,2K
G
Si
I=?
E1
2
e | E
 | 4 V
20 V
2.2K
Ge
4 V
Açık devre
Si
I=?
0,7 V
+ E2
+
+
+ E1
- 20 V
-
-
R -
Eşdeğer Devre
Akan akım yönü silisyum diyodu iletimde, germanyum diyodu ise kesimde yapacak şekildedir.
I  E1 E2  VSi  20  4  0,7  15,3  6,95 mA R 2,2K 2,2K

## Slide 47: Örnek: Şekildeki devreden akan I’akımını bulunuz.
4,7K
G
Si
I=? R
E1
2
e | E
 | 6 V
30 V
4.7K
Ge
6 V
Açık devre
Si
I=?
0,7 V
+ E2
+
+
+ E1
- 30 V
-
-
R -
Eşdeğer Devre
Akan akım yönü silisyum diyodu iletimde, germanyum diyodu
ise kesimde yapacak şekildedir.
I  E1 E2  VSi  30  6  0,7  23,3  4,95 mA R 4,7K 4,7K

## Slide 48: Örnek: I1, I2, ve ID2, akımlarını bulunuz.
D1
R1
3.3K
R2
E1
+ 20 V
I
1
I2
Si
ID2
Si D2
A
Düğüm noktası
Çözüm: Akım yönüne bakıldığında gerilime göre her iki diyotta iletimdedir. Önce eşdeğer devre çizilir. Sonra DC seri-paralel devrelere
uygulanan tekniklerle çözüm elde edilir. Sonuç olarakta Kirşof’un gerilim prensibi denklemi yazılabilir.
D1
3.3K R1
D2
5.6K
+ 20 V
I1
I2
ID2
5.6K
0,7V
+
+
+
- E1
-
0,7V
R2 -
VR1 -
- VR2 +
ADüğüm noktası
Eşdeğer Devre
I 
R1
R1
1
3.3K
V 0,7
  0,212 mA

I2 
VR2
R1 5,6K
 3,32 mA
20  (0,7  0,7)
A düğüm noktasında
ID2  3,108mA
ID2  3,32mA  0,212mA
1
2
I2  ID2  I1  ID2  I  I

## Slide 49: Örnek: I1, I2, ve ID2, akımlarını bulunuz.
D1
R1
5.6K
R2
E1
+ 25 V
I
1
I2
ID2
Ge
Ge D2
A
Düğüm noktası
Çözüm: Akım yönüne bakıldığında gerilime göre her iki diyotta iletimdedir. Önce eşdeğer devre çizilir. Sonra DC seri-paralel devrelere
uygulanan tekniklerle çözüm elde edilir. Sonuç olarakta Kirşof’un gerilim prensibi denklemi yazılabilir.
D1
5.6K R1
D2
6.8K
+ 25 V
I1
I2
ID2
6.8K
0,3V
+
+
+
- E1
-
0,3V
R2 -
VR1 -
- VR2 +
ADüğüm noktası
Eşdeğer Devre
I 
R1
R1
1
5.6K
V 0,3
  0,053mA

I2 
VR2
R1 6,8K
 3,58 mA
25  (0,3  0,3)
A düğüm noktasında
ID2  3,527 mA
54
ID2  3,58 mA  0,053 mA
1
2
I2  ID2  I1  ID2  I  I

## Slide 50: Bir diyodu doğru yönde polarmalandırmak için Anot gerilimi katod geriliminden daha pozitif olmak
0,7V 3,6V
-5V
0V 3V
-6V
7V 0V
-5V
8V
3V
-3V
zorundadır.
Bir diyodu ters polarmalandırmak için Anod gerilimi katod geriliminden daha az pozitif olmalıdır.

## Slide 51
Şekildeki devrede diyodun iletime geçmesi için diyot uçlarına en az kaç volt gerilim (Vi) uygulanması gerekir? (Diyot silisyum diyottur).
2.2 V
1.2 V
c. 1 V
0.7 V
0.3 V